# CHANTIER SCIENTIFIQUE NOTRE-DAME : ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES

# Reconstructions acoustiques virtuelles du passé et du future de la cathédrale Notre-Dame

L’acoustique d’un lieu est un objet impalpable, intangible qui résulte des caractéristiques d’un bâtiment tangible. D’une manière générique et pour résumer, c’est la sonorité de l’architecture, son caractère audible, que l’on perçoit notamment au travers la réverbération – ou plus exactement le temps de réverbération. Mais alors comment étudier l’acoustique d’un lieu ?

Pour Notre-Dame, toute une série de mesure a déjà été opérée (en 1987 pour l’étude de l’installation d’un orgue, en 2015 pour capter et produire un modèle en réalité virtuelle et la toute dernière campagne en 2020 afin de dresser un état des lieux après l’incendie.

Les deux simulations de 1987 et 2015 sont construites sur des modèles calibrés avec des données acquises. Elles sont complémentaires dans leur prises de son et leur recoupement permet de consolider la qualité des données et la restitution du modèle établi.

Le programme de recherche établi pour le Chantier scientifique Notre-Dame permet, dans un premier temps, d’évaluer l’évolution de l’acoustique depuis l’incendie. Ce nouveau modèle servira d’outil d’aide à la prise de décision – notamment en évaluant l’impact des éléments proposés dans le processus de restauration, mais aussi celui sur la sonorité de l’orgue des chœurs, etc… En complément, il pourra servir de sorte de matrice permettant de remonter le temps et ainsi permettre l’évolution de l’acoustique de Notre-Dame au fil des siècles, notamment en repositionnant des éléments architecturaux disparus.

## Pour en savoir plus :

« Ghost Orchestra » : Un circuit virtuel sur un tapis magique dans le modèle numérique (2015) avec image et son en 360° qui montre les variations de l’acoustique dans l’espace

http://www.lam.jussieu.fr/Projets/GhostOrchestra

« La Vierge 2020 » : Concert entièrement reconstruit dans le modèle numérique (2015) en son 3d suivant 4 positions d’écoute

http://acoustic-task-force-notre-dame.dalembert.upmc.fr/doku.php?id=lavierge2020